#### ПРИЛОЖЕНИЕ

утверждены постановлением администрации

Братского сельского поселения

#### Тихорецкого района

от   23.06.2010 № 51

Правила содержания мест погребения на территории Братского сельского поселения

1.Местом погребения является отведенный в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями участок земли на территории Братского сельского поселения с сооружаемым на нем кладбищем для захоронения тел (останков) умерших (погибших), стенами скорби для захоронения урн с прахом умерших (погибших), а также иными зданиями и сооружениями, предназначенными для осуществления погребения умерших (погибших).

- Кладбище должно размещаться вне населенного пункта, на расстоянии не менее 300 метров от жилых и общественных зданий и зоны отдыха.

- Отвод земельного участка под кладбище, проекты устройства нового кладбища, расширение и реконструкция действующего  осуществляется  администрацией Братского сельского поселения в соответствии с земельным законодательством, проектной документацией, санитарными и экологическими требованиями по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора.

4.Размер участка под кладбище определяется из расчета 0,01 га на 1000 человек, проживающих в населенном пункте, но не должен превышать серок гектаров. Общая площадь мест захоронения должна быть из расчета 65—70% от общей площади кладбища, а площадь зеленых насаждений — не менее 25%.

- В зоне захоронения кладбища могут быть предусмотрены обособленные земельные участки (зоны) одиночных, родственных, семейных (родовых), почетных, воинских захоронений, захоронений в стенах скорби.

6.В населенных пунктах, где источником водоснабжения являются колодцы и другие источники грунтовых вод, при расположении кладбища выше по потоку грунтовых вод питающие эти источники, размер санитарно-защитной зоны между кладбищем. и населенным пунктом может быть увеличен до 500 метров. При расположении кладбища ниже по грунтовому потоку санитарно-защитная зона между кладбищем и населенным пунктом может быть уменьшена до 100 метров.

7.Территория кладбища должна быть огорожена по периметру и спланирована таким образом, чтобы обеспечить быстрое удаление поверхностных вод.

8.Прокладка сети централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения по территории кладбища запрещается. Кладбище должно иметь самостоятельную систему водоснабжения для поливочных целей.

9.При нарушении санитарных и экологических требований к содержанию мест погребения администрация поселения обязана приостановить или прекратить деятельность на месте погребения, принять меры по устранению допущенных нарушений и ликвидации неблагоприятного  воздействия места погребения на окружающую природную среду и здоровье человека либо по созданию нового места погребения.

10.По периметру кладбища утраивается кольцевая (объездная)
дорога, имеющая хозяйственное значение: вдоль нее размещаются туалеты, мусоросборники.

- Прилегающая к кладбищу территория должна быть благоустроена и иметь место для автостоянки.

- Кладбище должно быть открыто ежедневно для посещений, захоронений, согласно режиму работы, установленному администрацией.

Специалист I категории

администрации Братского сельского поселения

Тихорецкого района                                                                                   В.И.Лесная